## Slide 1: 길터
2026 AI동행 프로젝트 · 자율탐구
불법 주정차를 판별하고,
막힌 길을 다시 여는 AI
환일 야호 · 환일고등학교 · Vision AI 융합
Notes: 안녕하세요, 환일고 환일야호 팀입니다. 저희 프로젝트 이름은 ‘길터’로, ‘길을 트다’에서 따왔습니다. 사진 한 장으로 불법 주정차 여부를 판별하고 올바른 신고를 돕는 웹입니다.

## Slide 2: 팀원 소개
01 팀 기본 정보
팀장 · 개발
임채준
디자인
서한은
기획
강동윤
소속
환일고등학교 1학년
제품 구분
Vision AI 융합
한 줄 소개
사진으로 불법 주정차인지 판별해서 신고를 도와주는 웹
길터 · 환일 야호 | 02
Notes: 저희 팀은 환일고 1학년 세 명입니다. 팀장 임채준이 개발, 서한은이 디자인, 강동윤이 기획을 맡았습니다. 제품 구분은 Vision AI 융합이고, 사진으로 불법 주정차인지 판별해서 신고를 도와주는 웹을 만듭니다.

## Slide 3: 가려진 보행자, 막힌 소방차
02 기획 배경 및 문제 정의
이동약자 ① 보행자
시야가 가려 사고 위험
횡단보도·인도 주변 주차가 보행자와 운전자의 시야를 가립니다.
이동약자 ② 소방관
화재 구역 진입 방해
좁은 골목·소화전 앞 주차가 소방차 진입과 소화전 사용을 막습니다.
기존 신고 앱의 한계
판단은 신고자 몫
접수 중심이라 신고 대상인지는 시민이 직접 판단해야 합니다.
기획 의도 불법 주정차로 생기는 보행자 사고와 소방 진입 문제를 최소화한다.
길터 · 환일 야호 | 03
Notes: 저희가 정한 이동약자는 두 유형입니다. 첫째는 보행자로, 불법 주정차 때문에 시야가 가려 사고 위험이 커집니다. 둘째는 소방관으로, 좁은 골목과 소화전 앞 주차 때문에 화재 구역 진입이 늦어집니다. 그런데 기존 신고 앱은 접수 중심이라 신고 대상인지는 시민이 직접 판단해야 합니다.

## Slide 4: 사진 한 장이면, 판별부터 신고 안내까지
03 핵심 기능
01
촬영
주차된 차량과 주변 바닥이 함께 담긴 사진을 올립니다.
→
02
판별
AI가 4가지 유형으로 나누고 확신도와 판단 근거를 보여 줍니다.
→
03
안내
위험한 이유, 신고 요건 체크리스트, 안전신문고 신고 방법을 안내합니다.
길터 · 환일 야호 | 04
Notes: 사용 방법은 세 단계입니다. 사진을 찍어 올리면 AI가 4가지 유형으로 판별해 확신도와 판단 근거를 보여 주고, 위험한 이유와 신고 요건, 신고 방법까지 한 화면에 안내합니다.

## Slide 5: AI가 구분하는 4가지 유형
03 핵심 기능
위반
횡단보도 위
보행자와 운전자의 시야를 가림
위반
인도 위
휠체어·유모차가 지나갈 폭을 막음
위반
소화전 주변
화재 때 소방차가 소화전을 쓰지 못함
정상
정상 주차
신고 대상이 아님을 안내
길터 · 환일 야호 | 05
Notes: AI는 사진을 횡단보도 위, 인도 위, 소화전 주변, 정상 주차의 4가지로 분류합니다. 위반 유형마다 왜 위험한지가 다르기 때문에, 유형에 맞는 안내를 보여 줍니다.

## Slide 6: 사진 한 장이 지나가는 길
04 시스템 흐름
화면
사진 촬영
→
서버 → AI
유형 · 확신도 판별
확신도 0.4 미만
→ 재촬영 안내
→
화면
결과 확인
정상 주차
→ 신고 대상 아님
→
서버
유형별 안내
→
화면
신고 요건 확인
요건 충족 → 안전신문고 안내
미충족 → 미충족 안내
→
서버
판별 기록 저장
유형·확신도·시각만
사진은 저장 안 함
길터 · 환일 야호 | 06
Notes: 실제로 만든 프로토타입의 흐름입니다. 화면에서 사진을 찍으면 긴 변 1024픽셀로 줄여 서버로 보내고, 서버가 사진을 검사한 뒤 외부 AI에 판별을 맡깁니다. 확신도가 0.4 미만이면 다시 찍도록 안내하고, 결과와 판단 근거를 보여 줍니다. 서버는 유형별 안내를 돌려주고, 신고 요건을 확인한 뒤 사진을 뺀 기록만 저장합니다.

## Slide 7: 모델 · 화면 · 서버, 세 부분으로 만들었다
04 AI 적용 방식
AI 모델 (현재)
NVIDIA · DeepSeek
생성형 AI가 사진을 보고 유형·확률·판단 근거를 답함
학습 없이 아이디어를 먼저 검증
프론트엔드
React · Vite
촬영·업로드·결과·신고 안내 화면
인터넷이 끊기면 비상용 mock 모드로 시연
백엔드
Spring Boot
사진을 검사해 AI에 보내고 응답 형식 검증
유형별 안내·판별 기록·통계 제공
길터 · 환일 야호 | 07
Notes: 구현은 세 부분입니다. 원래 계획은 티처블 머신으로 직접 학습한 모델이었지만, 데이터를 모으는 데 시간이 걸려 지금은 NVIDIA Build의 생성형 AI인 DeepSeek V4.1 Flash로 먼저 아이디어를 검증했습니다. 화면은 React로 만들었고, 인터넷이 끊겨도 시연할 수 있게 비상용 mock 모드를 넣었습니다. Spring Boot 서버는 사진을 검사해 AI에 보내고, AI 응답이 정해진 형식인지 검증하며, 안내와 판별 기록, 통계를 제공합니다.

## Slide 8: 장벽을 숫자로 보여 준다
04 변수 정의와 산출식
B₁ 통행폭 · 인도 위
0.2m
남은 통행폭 (휠체어 최소 1.2m)
W_eff = W − 1.8m
보도 폭 2.0m 기준
B₂ 시야 · 횡단보도 위
29.7m
30km/h 차량의 정지거리
D = v·t + v²/(2fg)
50km/h면 59.3m
B₃ 차도 노출 · 인도 위
8.1초
교통약자가 차도를 걷는 시간
T = 우회 거리 ÷ 보행 속도
6.5m ÷ 0.8m/s
B₄ 소방 · 소화전 주변
5m
소화전 주정차 금지 거리
5m 이내면 B₄ = 1
도로교통법 제32조
종합 위험 점수
R = 100 × p(확신도) × 해당 유형 장벽 지수의 평균
길터 · 환일 야호 | 08
Notes: 각 장벽을 수치로 계산하는 방법입니다. 인도 위 주차는 남은 통행폭이 0.2m로 휠체어 최소 폭 1.2m에 크게 못 미칩니다. 횡단보도 위 주차는 시속 30km 차량도 멈추는 데 약 30m가 필요합니다. 인도가 막히면 교통약자는 약 8초 동안 차도를 걸어야 하고, 소화전 5m 이내 주차는 소방 활동을 막습니다. 이 계산은 다음 단계에서 서버에 넣을 계획입니다.

## Slide 9: 찍고, 판별하고, 보여 준다
04 프로토타입 화면
위반 · 횡단보도 위 87%
횡단보도
인도
소화전
정상
① 카메라 위치
휴대폰 후면 카메라로 차량을 약 45° 비스듬히, 2~3m 거리에서 촬영. 차량과 바닥 표시가 한 화면에 담기도록 촬영 팁을 보여 줍니다.
② 인식 결과 화면
안내 박스의 색과 문구로 위반·정상을 표시하고, 유형별 확률 막대를 보여 줍니다. AI의 판단 근거도 함께 보여 주고, 확신도 40% 미만이면 재촬영을 안내합니다.
③ 데이터 입출력
사진
→
1024px 축소
→
서버 → AI
→
유형·확률·근거
→
서버: 안내 · 기록
길터 · 환일 야호 | 09
Notes: 프로토타입 화면입니다. 차량과 바닥 표시가 함께 보이게 찍으면 판별 결과와 확신도, 유형별 확률, 그리고 AI의 판단 근거를 보여 줍니다. 확신도가 40% 미만이면 결과 대신 다시 찍도록 안내합니다. 사진은 판별에만 쓰이고 서버에 저장하지 않습니다.

## Slide 10: 틀릴 수 있는 곳을 미리 막는다
05 예측되는 시스템 오류와 대응
구분 | 오류 상황 | 원인 | 대응 전략
AI 모델 | 실제 도로 사진을 잘못 판별 | 애매한 사진, 생성형 AI의 오판 | 확률·판단 근거를 함께 보여 주고, 확신도가 낮으면 재촬영 안내
시스템 | AI 응답 지연·실패 | 외부 AI 서버 혼잡, 인터넷 끊김 | 최대 1분 기다린 뒤 다시 시도 안내, 발표용 비상 mock 모드
시스템 | 카메라가 열리지 않음 | 브라우저 권한 거부, HTTPS가 아닌 접속 | HTTPS로 배포, 권한이 없으면 갤러리에서 사진 올리기
사용·판정 | 사진만으로 법적 요건 판단 불가 | 10m·5m 거리, 주차 시간은 사진으로 알 수 없음 | 신고 요건 체크리스트로 확인한 뒤 ‘신고 가능’ 안내
길터 · 환일 야호 | 10
Notes: 예상되는 오류를 네 가지로 나눴습니다. AI가 애매한 사진을 틀리게 판별할 수 있어 확률과 근거를 함께 보여 주고, 외부 AI가 느리거나 실패하면 다시 시도하도록 안내하며 발표용 비상 모드도 준비했습니다. 카메라가 안 열리면 갤러리 업로드로 대신하고, 사진만으로 알 수 없는 거리와 시간 요건은 체크리스트로 확인합니다.

## Slide 11: 믿을 수 있는 판별을 위해
05 AI 윤리 검증
할루시네이션
정해진 4가지 유형·형식으로만 답하게 하고 서버가 검증. 근거를 함께 보여 주고 ‘AI 판별은 참고용’으로 안내.
개인정보
분석할 때만 사진을 외부 AI로 보내고 서버에는 저장하지 않음. 번호판·얼굴 없는 사진을 쓰도록 안내.
저작권
학습용 사진은 팀이 직접 촬영. 오픈소스 라이선스와 글꼴·아이콘 출처를 표기.
편향 · 악용
여러 색·크기의 모형 차량으로 촬영하고 차종별 정확도를 비교해 보충. 신고는 실명 절차가 있는 안전신문고로 연결.
길터 · 환일 야호 | 11
Notes: AI 윤리 측면입니다. 생성형 AI는 틀린 답을 그럴듯하게 말할 수 있어서, 정해진 4가지 유형과 형식으로만 답하게 하고 서버가 한 번 더 검증합니다. 지금 버전은 분석할 때만 사진을 외부 AI로 보내지만 저장하지는 않고, 번호판이나 얼굴이 없는 사진을 쓰도록 안내합니다. 최종 목표는 직접 학습한 모델로 기기 안에서 판별하는 것입니다.

## Slide 12: 더 많은 장벽을, 더 많은 사람에게
06 앞으로의 계획
1단계 · 모델
직접 학습 모델
모형·실제 사진으로 티처블 머신을 학습해, 사진이 기기 밖으로 나가지 않게
2단계 · 서버
장벽 지수 계산
보도 폭 등 추가 정보를 받아 장벽 지수·위험 점수를 계산
3단계 · 모델
판별 유형 확장
점자블록 위, 버스정류장 앞, 교차로 모퉁이를 더해 7가지로 분류
4단계 · 데이터
장벽 지도
동의한 기록만 동네 단위로 모아 지도로 표시하고 지자체에 제안
길터 · 환일 야호 | 12
Notes: 앞으로의 계획입니다. 먼저 직접 모은 모형과 실제 사진으로 티처블 머신 모델을 학습해, 사진이 기기 밖으로 나가지 않게 바꿀 계획입니다. 그다음 보도 폭 같은 추가 정보를 받아 장벽 지수를 계산하고, 점자블록이나 버스정류장처럼 판별 유형을 늘리고, 마지막으로 동의한 기록만 모아 장벽 지도를 만들어 지자체에 제안하고 싶습니다.

## Slide 13: 누구나 신고 대상인지 바로 알고, 막힌 길은 다시 열린다
기대 효과
올바른 신고가 늘어 보행자 안전에 기여
요건에 맞지 않는 신고가 줄어 담당 기관의 부담 감소
감사합니다
Notes: 길터를 통해 누구나 신고 대상인지 쉽게 확인할 수 있으면, 올바른 신고가 늘고 보행자 안전에 도움이 됩니다. 요건에 맞지 않는 신고는 줄어서 담당 기관의 부담도 덜 수 있습니다. 감사합니다.