## Slide 1: 길터
2026 AI동행 프로젝트 · 자율탐구
불법 주정차를 판별하고,
막힌 길을 다시 여는 AI
환일 야호 · 환일고등학교 · Vision AI 융합
Notes: ⏱ 20초 | 핵심: 프로젝트 이름과 한 줄 소개
안녕하세요, 환일고등학교 '환일야호' 팀입니다.
저희 프로젝트 이름은 '길터'입니다. '길을 트다'에서 따왔습니다.
사진 한 장으로 불법 주정차인지 판별하고, 올바른 신고를 돕는 웹입니다.

## Slide 2: 팀원 소개
01 팀 기본 정보
팀장 · 개발
임채준
디자인
서한은
기획
강동윤
소속
환일고등학교 1학년
제품 구분
Vision AI 융합
한 줄 소개
사진으로 불법 주정차인지 판별해서 신고를 도와주는 웹
길터 · 환일 야호 | 02
Notes: ⏱ 20초 | 핵심: 세 명, 역할 분담
저희 팀은 1학년 세 명입니다.
임채준이 팀장과 개발, 서한은이 디자인, 강동윤이 기획을 맡았습니다.

## Slide 3: 가려진 보행자, 막힌 소방차
02 기획 배경 및 문제 정의
이동약자 ① 보행자
시야가 가려 사고 위험
횡단보도·인도 주변 주차가 보행자와 운전자의 시야를 가립니다.
이동약자 ② 소방관
화재 구역 진입 방해
좁은 골목·소화전 앞 주차가 소방차 진입을 막습니다.
기존 신고 앱의 한계
판단은 신고자 몫
접수 중심이라 신고 대상인지는 시민이 직접 판단해야 합니다.
기획 의도 불법 주정차로 생기는 보행자 사고와 소방 진입 문제를 최소화한다.
길터 · 환일 야호 | 03
Notes: ⏱ 50초 | 핵심: 불법 주정차는 보행자와 소방관의 길을 막는다
먼저 문제입니다. 불법 주정차 때문에 피해를 보는 사람은 크게 둘입니다.
첫째, 보행자입니다. 횡단보도나 인도 주변에 세운 차가 시야를 가려 사고 위험이 커집니다.
둘째, 소방관입니다. 좁은 골목이나 소화전 앞 주차는 소방차 진입을 막습니다.
그런데 기존 신고 앱은 접수만 받기 때문에, 이게 신고 대상인지는 시민이 직접 판단해야 합니다.
(다음) 그래서 저희는 판단을 도와주는 서비스를 만들었습니다.

## Slide 4: 사진 한 장이면, 판별부터 신고 안내까지
03 핵심 기능
01
촬영
주차된 차량과 주변 바닥이 함께 담긴 사진을 올립니다.
→
02
판별
AI가 4가지 유형으로 나누고 확신도와 판단 근거를 보여 줍니다.
→
03
안내
위험한 이유, 신고 요건 체크리스트, 안전신문고 신고 방법을 안내합니다.
길터 · 환일 야호 | 04
Notes: ⏱ 30초 | 핵심: 찍고 → 판별하고 → 안내한다
사용 방법은 딱 세 단계입니다.
사진을 찍으면, AI가 판별하고, 신고 방법까지 안내합니다.
판별할 때는 확신도와 함께 'AI가 왜 그렇게 판단했는지' 근거도 보여 줍니다.

## Slide 5: AI가 구분하는 4가지 유형
03 핵심 기능
위반
횡단보도 위
보행자와 운전자의 시야를 가림
위반
인도 위
휠체어·유모차가 지나갈 폭을 막음
위반
소화전 주변
화재 때 소방차가 소화전을 쓰지 못함
정상
정상 주차
신고 대상이 아님을 안내
길터 · 환일 야호 | 05
Notes: ⏱ 30초 | 핵심: 위반 3가지 + 정상 1가지
AI는 사진을 네 가지로 나눕니다.
횡단보도 위, 인도 위, 소화전 주변은 위반이고, 나머지는 정상 주차입니다.
유형마다 위험한 이유가 다르기 때문에, 유형에 맞는 안내를 따로 보여 줍니다.

## Slide 6: 사진 한 장이 지나가는 길
04 시스템 흐름
화면
사진 촬영
→
서버 → AI
유형 · 확신도 판별
확신도 0.4 미만
→ 재촬영 안내
→
화면
결과 확인
정상 주차
→ 신고 대상 아님
→
서버
유형별 안내
→
화면
신고 요건 확인
요건 충족 → 안전신문고 안내
미충족 → 미충족 안내
→
서버
판별 기록 저장
유형·확신도·시각만
사진은 저장 안 함
길터 · 환일 야호 | 06
Notes: ⏱ 40초 | 핵심: 사진은 화면 → 서버 → AI를 거쳐 결과로 돌아온다
사진 한 장이 지나가는 길입니다.
화면에서 찍은 사진을 서버로 보내면, 서버가 AI에게 판별을 맡깁니다.
확신도가 낮으면 다시 찍도록 안내하고, 결과가 나오면 신고 요건을 확인합니다.
마지막으로 서버에 기록을 저장하는데, 사진은 저장하지 않습니다.

## Slide 7: 모델 · 화면 · 서버, 세 부분으로 만들었다
04 AI 적용 방식
AI 모델 (현재)
NVIDIA · DeepSeek
생성형 AI가 사진을 보고 유형·확률·판단 근거를 답함
학습 없이 아이디어를 먼저 검증
프론트엔드
React · Vite
촬영·업로드·결과·신고 안내 화면
인터넷이 끊기면 비상용 mock 모드로 시연
백엔드
Spring Boot
사진을 검사해 AI에 보내고 응답 형식 검증
유형별 안내·판별 기록·통계 제공
길터 · 환일 야호 | 07
Notes: ⏱ 40초 | 핵심: 화면은 React, 서버는 Spring Boot, AI는 NVIDIA의 생성형 AI
실제로 만든 구조입니다.
화면은 React, 서버는 Spring Boot로 만들었습니다.
원래는 직접 학습한 모델을 쓸 계획이었는데, 사진을 모으는 데 시간이 걸려서
지금은 NVIDIA의 생성형 AI로 아이디어가 맞는지 먼저 확인했습니다.
인터넷이 끊겨도 시연할 수 있게 비상 모드도 넣었습니다.

## Slide 8: 장벽을 숫자로 보여 준다
04 변수 정의와 산출식
B₁ 통행폭 · 인도 위
0.2m
남은 통행폭 (휠체어 최소 1.2m)
W_eff = W − 1.8m
보도 폭 2.0m 기준
B₂ 시야 · 횡단보도 위
29.7m
30km/h 차량의 정지거리
D = v·t + v²/(2fg)
50km/h면 59.3m
B₃ 차도 노출 · 인도 위
8.1초
교통약자가 차도를 걷는 시간
T = 우회 거리 ÷ 보행 속도
6.5m ÷ 0.8m/s
B₄ 소방 · 소화전 주변
5m
소화전 주정차 금지 거리
5m 이내면 B₄ = 1
도로교통법 제32조
종합 위험 점수
R = 100 × p(확신도) × 해당 유형 장벽 지수의 평균
길터 · 환일 야호 | 08
Notes: ⏱ 50초 | 핵심: 숫자로 보면 위험이 와닿는다
불법 주정차가 얼마나 위험한지 숫자로 보면 이렇습니다.
인도 위에 차를 세우면 남는 폭이 0.2미터라, 휠체어가 지나갈 수 없습니다.
시속 30킬로미터 차도 멈추는 데 약 30미터가 필요합니다.
인도가 막히면 교통약자는 약 8초 동안 차도를 걸어야 합니다.
소화전 5미터 이내 주차는 법으로 금지되어 있습니다.

## Slide 9: 찍고, 판별하고, 보여 준다
04 프로토타입 화면
위반 · 횡단보도 위 87%
횡단보도
인도
소화전
정상
① 카메라 위치
휴대폰 후면 카메라로 차량을 약 45° 비스듬히, 2~3m 거리에서 촬영. 차량과 바닥 표시가 한 화면에 담기도록 촬영 팁을 보여 줍니다.
② 인식 결과 화면
안내 박스의 색과 문구로 위반·정상을 표시하고, 유형별 확률 막대를 보여 줍니다. AI의 판단 근거도 함께 보여 주고, 확신도 40% 미만이면 재촬영을 안내합니다.
③ 데이터 입출력
사진
→
1024px 축소
→
서버 → AI
→
유형·확률·근거
→
서버: 안내 · 기록
길터 · 환일 야호 | 09
Notes: ⏱ 1분 30초 | 핵심: 실제 화면으로 시연
이제 실제 화면을 보여 드리겠습니다.
[시연] 브라우저로 넘어가서 → 사진 올리기 → 판별하기 → 결과와 판단 근거 → 신고 방법 순서로 보여 줍니다.
[비상] 인터넷이나 AI가 안 되면 주소 끝에 ?mock=CROSSWALK 를 붙여서 시연합니다.
(돌아와서) 확신도가 40% 미만이면 결과 대신 다시 찍으라고 안내합니다.

## Slide 10: 틀릴 수 있는 곳을 미리 막는다
05 예측되는 시스템 오류와 대응
구분 | 오류 상황 | 원인 | 대응 전략
AI 모델 | 실제 도로 사진을 잘못 판별 | 애매한 사진, 생성형 AI의 오판 | 확률·판단 근거를 함께 보여 주고, 확신도가 낮으면 재촬영 안내
시스템 | AI 응답 지연·실패 | 외부 AI 서버 혼잡, 인터넷 끊김 | 최대 1분 기다린 뒤 다시 시도 안내, 발표용 비상 mock 모드
시스템 | 카메라가 열리지 않음 | 브라우저 권한 거부, HTTPS가 아닌 접속 | HTTPS로 배포, 권한이 없으면 갤러리에서 사진 올리기
사용·판정 | 사진만으로 법적 요건 판단 불가 | 10m·5m 거리, 주차 시간은 사진으로 알 수 없음 | 신고 요건 체크리스트로 확인한 뒤 ‘신고 가능’ 안내
길터 · 환일 야호 | 10
Notes: ⏱ 40초 | 핵심: 틀릴 수 있는 곳을 미리 막았다
저희가 예상한 오류와 대응입니다.
AI가 틀릴 수 있어서 확률과 근거를 함께 보여 줍니다.
AI 응답이 느리거나 실패하면 다시 시도하도록 안내합니다.
사진만으로 알 수 없는 거리나 시간은 체크리스트로 확인합니다.

## Slide 11: 직접 학습한 모델로, 더 많은 장벽까지
06 앞으로의 계획
1단계 · 모델
직접 학습 모델
모형·실제 사진으로 티처블 머신을 학습해, 사진이 기기 밖으로 나가지 않게
2단계 · 모델
판별 유형 확장
점자블록 위, 버스정류장 앞, 교차로 모퉁이를 더해 7가지 유형으로 분류
길터 · 환일 야호 | 11
Notes: ⏱ 30초 | 핵심: 직접 학습한 모델로 바꾸고, 판별 유형을 늘린다
앞으로의 계획은 두 가지입니다.
첫째, 직접 모은 모형과 실제 사진으로 모델을 학습해서, 사진이 기기 밖으로 나가지 않게 바꿀 겁니다.
둘째, 점자블록 위, 버스정류장 앞, 교차로 모퉁이를 더해 일곱 가지까지 판별하도록 늘릴 계획입니다.

## Slide 12: 누구나 신고 대상인지 바로 알고, 막힌 길은 다시 열린다
기대 효과
올바른 신고가 늘어 보행자 안전에 기여
요건에 맞지 않는 신고가 줄어 담당 기관의 부담 감소
감사합니다
Notes: ⏱ 20초 | 핵심: 누구나 신고 대상인지 바로 안다
길터가 있으면 누구나 신고 대상인지 바로 알 수 있습니다.
올바른 신고는 늘고, 잘못된 신고는 줄어듭니다.
들어 주셔서 감사합니다. 질문 받겠습니다.